## Slide 1: Rhodotron Kavitesinde Elipsliğin Kalite Faktörüne ve Demet Enerjisine Etkisi
20/05/2021
M.Furkan Er

## Slide 2: Kullanılan Parametreler
Frekans = 107.5MHz
RF Güç = 50kW
Kovuk Dış Çap(R2) = 753mm
Kovuk İç Çap(R1) = 188mm
Kovuk Yükseklik(L) = 1462mm
Kovuk İç Yükseklik = 930mm
Konik Kesim Dış Çap = 273mm
Kovuk Et Kalınlığı = 5mm
z=0 düzlemi
y=0 düzlemi

## Slide 4: Rhodotron Kavitesinde Elipsleşme
Kovukta elipsleşme, kovuk dış çapını(R2) X ve Y doğrultularında Rx ve Ry olarak iki parçaya ayırıp, bu iki değeri simetrik değiştirerek yapılmıştır.
Elipsleşme halinde kovuğun eigenmode frekansının değişmediği teyit edilmiş, simülasyondan Q faktörü hesaplanmıştır.
Simülasyonda X doğrultusunda hareket eden 40keV enerjisinde bir elektron demeti kullanılmıştır.
Elipsleşme için ΔRy= ±1mm, ΔRy= ±3mm, ΔRy= ±10mm olarak 6 duruma bakılmıştır. Bahsi geçen durumlarda Rx değişimi ΔRx= 1mm, ΔRx= 3mm, ΔRx= 10mm olmuştur.

## Slide 5: Elipsleşmenin olmadığı durum (Rx=753mm , Ry=753mm)
40keV demetin bir geçiş sonrası enerjisi = 536keV
Q factor = 45100
Demetin elektrik alan ile etkileştiği mesafe(Xe) = 1130mm

## Slide 6: Demet yönünde 1mm kısalan elipsleşme (Rx=752mm , Ry=754mm)
40keV demetin bir geçiş sonrası enerjisi = 535keV
Q factor = 45100
Demetin elektrik alan ile etkileştiği mesafe(Xe) = 1128mm

## Slide 7: Demet yönünde 1mm uzayan elipsleşme (Rx=754mm , Ry=752mm)
40keV demetin bir geçiş sonrası enerjisi = 538keV
Q factor = 45100
Demetin elektrik alan ile etkileştiği mesafe(Xe) = 1132mm

## Slide 8: Demet yönüne 3mm kısalan elipsleşme (Rx=750mm , Ry=756mm)
40keV demetin bir geçiş sonrası enerjisi = 548keV
Q factor = 45100
Demetin elektrik alan ile etkileştiği mesafe(Xe) = 1124mm

## Slide 9: Demet yönüne 3mm uzayan elipsleşme (Rx=756mm , Ry=750mm)
40keV demetin bir geçiş sonrası enerjisi = 528keV
Q factor = 45100
Demetin elektrik alan ile etkileştiği mesafe(Xe) = 1136mm

## Slide 10: Demet yönüne 10mm kısalan elipsleşme (Rx=743mm , Ry=763mm)
40keV demetin bir geçiş sonrası enerjisi = 547keV
Q factor = 45100
Demetin elektrik alan ile etkileştiği mesafe(Xe) = 1110mm

## Slide 11: Demet yönüne 10mm uzayan elipsleşme (Rx=763mm , Ry=743mm)
40keV demetin bir geçiş sonrası enerjisi = 530keV
Q factor = 45100
Demetin elektrik alan ile etkileştiği mesafe(Xe) = 1150mm

## Slide 12
Chart: Beam Exit Energy for change in Rx
| 0 | -1 | 1 | -3 | 3 | 10 | -10
Eexit(keV) | 536 | 535 | 538 | 548 | 528 | 530 | 547
Chart: Percent Change in Eexit for percent change in Xe
| 0 | -1 | 1 | -3 | 3 | 10 | -10
 | 0 | -0.18657 | 0.37313 | 2.2388 | -1.4925 | -1.1194 | 2.0522
Chart: Beam Exit Energy for percent change in Xe
| 0 | -0.17699115044247787 | 0.17699115044247787 | -0.53097345132743368 | 0.53097345132743368 | 1.7699115044247788 | -1.7699115044247788
 | 536 | 535 | 538 | 548 | 528 | 530 | 547